## Slide 1
유해 야생동물 퇴치 로봇
안동대학교 전자공학과
2022 창의적 종합설계 경진대회
PMOD(지키미)
팀원 : 김효진 전성현 최재영
박승렬 임종은 권기범

## Slide 2
개발 배경 및 목표
농작물 피해 규모는 매년 100억원 이상 발생
(출처 : 야생동물 피해예방시설 설치 및 관리 매뉴얼, 환경부, 2016)
연평균 5.5%의 높은 증가율
기존방식 | 예시 | 한계점
포획과 사냥 |  | 매몰, 소각, 멸균 등의 처리방법이 까다로움. 천년기념물, 보호종이 포획될 수 있음
전기철책 |  | 감전으로 인한 인명피해가 매년 발생, 합선으로 인한 산불 위험.
철망 |  | 밭에 면적에 비례하여 많은 설치비용을 필요로 함. 철망을 뛰어넘거나 땅을 파고 침입할 가능성.
설치형 퇴치기 |  | 감지 및 퇴치 범위의 한계로 인해 다수를 설치해야 하고 쉽게 적응하여 효과가 미비함.
PMOD(지키미)

## Slide 3
개발 배경 및 목표
좁은 감지 및 퇴치 범위, 많은 설치비용
>> RopeWay로 주행하는 로봇
인명 피해
>> 소형 열화상 카메라, Web Cam으로 정확한 객체 판단
적응
>> 천적의 울음소리를 출력하고 객체를 추적하여 퇴치 효과 극대화
PMOD(지키미)

## Slide 4
로봇 구조
Manipulator
Wheel
Gymbal
PMOD(지키미)

## Slide 5
로봇 구조
Manipulator
PMOD(지키미)
Wheel

## Slide 6
로봇 구조
PMOD(지키미)
Gymbal

## Slide 7
로봇 구조: 센서
PMOD(지키미)

## Slide 8
객체 판단 : 낮
PMOD(지키미)
Deep Learning으로 사람과 유해 야생동물 판단
YOLOv4-tiny를 사용하여 학습
각 객체마다 1100장 이미지 데이터로 가중치모델 구축

## Slide 9
객체 판단 : 밤
영상처리를 사용해 사람과 유해 야생동물 판단
열화상 카메라의 픽셀값 추출
2족 보행의 사람과 4족 보행의 동물의 가로 세로 비율 설정
열화상 카메라를 이용한 감지 결과
PMOD(지키미)

## Slide 10
객체 판단 : 밤
야행성 동물 망막 뒤에 있는 역반사체 ‘휘판’을 야간 감지 방법으로 사용
PMOD(지키미)

## Slide 11
객체 판단 : 밤
LED를 이용한 휘판 빛 반사효과 감지 결과
영상처리를 사용해 사람과 유해 야생동물 인식
원 검출 알고리즘을 적용
어두운 주변 환경에서 안광의 원 모양 검출
PMOD(지키미)

## Slide 12
객체 판단 : 알람
유해 야생동물 침입시 알람 전송
PMOD(지키미)

## Slide 13
기대효과
사회적 측면
무인 순찰 시스템을 도입하여 농촌 인구 감소화로 부족한
인력 대체
동물에게 해를 끼치지 않는
퇴치방법으로 동물 가혹성
문제 해결
기술적 측면
- 기존 퇴치 방법의 한계를
뛰어넘는 시스템
삭도 주행 시 뒤집기, 꺾기
동작으로 공중에서의
자유로운 움직임
경제적 측면
퇴치기 1대로 넓은 감지 및
퇴치 범위를 가질 수 있어
비용 절감
태양열 충전으로 영구적인
시스템을 운영할 수 있음
PMOD(지키미)

## Slide 14
PMOD(지키미)
Thank You
안동대학교 전자공학과
2022 창의적 종합설계 경진대회
팀원 : 김효진 전성현 최재영
박승렬 임종은 권기범